# 重型工业机器人手臂的数据逻辑攻击与检测研究

重载工业机械臂在全球工业领域的重型装备制造、协同搬运、精细装配以及复杂环境重型装备安全作业等方面具有不可替代的作用,已成为解决大负载作业的工作效率、生产安全、降低人工成本等重大需求问题的核心装备。随着机器人技术和物联网技术的快速发展,机械臂系统固有的安全漏洞和脆弱性不断被利用,增加了信息安全风险和网络物理入侵威胁。关于重载工业机械臂系统安全研究相对不足,破坏机械臂在网络协议、系统数据和物理过程等方面的数据逻辑可能带来严重的安全威胁。本文针对已有研究工作的不足之处,发掘重载机械臂潜在的攻击方式,提出一种数据逻辑攻击方式,并评估其攻击效果。然后,根据潜在攻击方式的特点,设计相应的检测方法,以弥补现有检测方法的不足。具体而言,本文围绕重载工业机械臂中数据逻辑攻击与检测开展研究工作。通过分析重载工业机械臂重载机械臂机械结构特性、功能及动力学特性等,设计了攻击影响分析模型,利用在网络协议、系统模型和物理过程等方面的脆弱性,提出了一种数据逻辑攻击方式。然后根据重载工业机械臂潜在脆弱性和数据逻辑攻击实施特点,研究了基于深度学习和动态模型融合的检测机制。最后通过硬件在环的联合仿真及物理系统实验对提出的攻击方式和检测机制进行了有效性验证。本文的主要研究内容及取得的成果如下:(1)提出了一种重载工业机械臂力/位同环控制算法及攻击影响分析模型。通过分析重载工业机械臂结构特征,推导了运动学和动力学模型。基于遗传神经网络(Genetic Neural Networks,GNN)对力控制参数的进行辨识优化,建立基于GNN的力/位同环控制算法抑制刚柔耦合效应引起的振动误差,仿真结果表明,机械臂振动幅度缩小了 125.6%。在此基础上,建立了 Matlab与Adams的重载机械臂联合仿真系统。随后根据GNN力/位同环控制算法中力位信息,对机械臂系统准确性、完整性、安全性和可用性等因素建模,提出了一种针对重载工业机械臂的攻击影响分析模型(Attack Impact Model,AIM),能够量化分析针对重载工业机械臂的攻击影响。(2)提出一种重载工业机械臂数据逻辑攻击方式。基于网络通信、系统模型和物理过程在数据逻辑方面的脆弱性,提出了一种新型的重载工业机械臂数据逻辑攻击方式,分析了网络协议数据逻辑攻击、系统数据完整性逻辑攻击和过程逻辑攻击的攻击原理,并建立了对应攻击模型。然后,基于硬件在环的联合仿真系统对三类攻击场景下的八种典型攻击函数进行了建模和仿真实验。实验结果表明,数据逻辑攻击方式严重破坏系统力与位姿状态。根据AIM对实验数据进行处理和分析,得到相应攻击效果和量化排序,实验结果验证了数据逻辑攻击方式的有效性。(3)提出了一种基于深度学习算法和动态模型融合的检测机制。通过优化深度信念网络数据处理和模型设计过程,结合重载机械臂运动学及动力学进行建模,提出了基于改进深度信念网络(Improved Deep Belief Networks,IDBN)和动态模型的融合检测机制。随后开展性能评估试验,IDBN算法性能测试结果表明提出的IDBN检测算法在测试集上的分类准确率均高于SVM、BP和DBN三种方法的分类准确率检测精度,达到96.2%,在动态模型验证中检测精度达到94.0%,实验结果证明了所提出的检测机制的有效性。最后在主从站硬件在环联合仿真系统中对数据逻辑攻击进行了检测,平均检测时间仅为0.24s,平均检测准确率为92.7%。实验结果证明了所提机制对新型数据逻辑攻击检测的有效性。(4)设计实现了数据逻辑攻击与检测物理实验测试平台。物理实验系统主要包括重载工业机械臂、西克位移传感器、STM32开发板、可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,PLC)、数据编码器、人机交互(Human Computer Interaction,HCI)手柄。在详细阐述重载工业机械臂测试系统组成及开发环境的基础上,介绍了测试实验系统攻击与检测基本功能实现。随后,对数据逻辑攻击和基于深度学习与动态模型融合的检测机制开展了物理攻防实验,通过实验现象与结果分析,验证了数据逻辑攻击及检测机制的有效性。

## 基本信息

| 题目 | 重载工业机械臂数据逻辑攻击及检测研究 |
| --- | --- |
| 文献类型 | 博士论文 |
| 作者 | 李连鹏 |
| 作者单位 | 北京科技大学 |
| 导师 | 解仑 |
| 文献来源 | 北京科技大学 |
| 发表年份 | 2021 |
| 学科分类 | 信息科技 |
| 专业分类 | 自动化技术 |
| 基金 | 国家重点研发计划智能机器人重点专项,液压重载机械臂关键技术研究与应用验证(项目编号:2017YFB1302104) |
| 分类号 | TP241.2 |
| DOI | 10.26945/d.cnki.gbjku.2021.000061 |
| 关键词 | 重载工业机械臂,力位同环控制,数据逻辑攻击,融合检测机制,联合仿真 |
| 总页数： | 122 |
| 文件大小： | 10062K |

## 论文目录

致谢

摘要

Abstract

缩写清单

1 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 机械臂攻击研究现状

1.2.2 国内外机械臂攻击检测研究现状

1.3 主要研究内容和创新点

1.4 论文组织结构

2 重载工业机械臂力/位同环控制算法及攻击影响分析模型

2.1 引言

2.2 运动学与动力学模型

2.2.1 运动学模型

2.2.2 动力学模型

2.3 基于GNN的力/位同环控制算法

2.4 重载工业机械臂联合仿真系统

2.5 攻击影响分析模型

2.6 本章小结

3 重载工业机械臂数据逻辑攻击

3.1 引言

3.2 数据逻辑攻击模型

3.2.1 网络协议数据逻辑攻击建模

3.2.2 系统数据完整性逻辑攻击建模

3.2.3 过程逻辑攻击建模

3.3 硬件在环联合仿真攻击实验

3.3.1 硬件在环联合仿真模型

3.3.2 数据逻辑攻击仿真与分析

3.4 本章小结

4 重载工业机械臂融合检测机制

4.1 引言

4.2 重载工业机械臂检测机制

4.2.1 DBN优化

4.2.2 融合检测模型

4.3 性能评估

4.3.1 IDBN性能测试

4.3.2 入侵检测机制性能

4.4 主从站硬件在环检测实验

4.4.1 实验系统设计

4.4.2 仿真实验及结果分析

4.5 本章小节

5 数据逻辑攻击与检测物理实验验证

5.1 引言

5.2 攻防实验系统整体设计

5.2.1 整体设计

5.2.2 开发环境

5.2.3 系统搭建

5.2.4 实验系统作业流程设计

5.3 数据逻辑攻击与融合检测模型物理实验

5.3.1 数据逻辑攻击实验

5.3.2 检测机制验证

5.4 本章小结

6 总结与展望

6.1 本文的主要工作

6.2 进一步工作

参考文献

作者简历及在学研究成果

学位论文数据集

## 参考文献

[1] 机械臂弧焊修复的建模与工艺研究[J]. 电子世界 2020(22)

[2] 基于强化学习的空间机械臂控制方法[J]. 航天控制 2020(06)

[3] 盾构机换刀重载机械臂结构设计与动力学分析[J]. 机械设计与制造工程 2020(12)

[4] 基于正交实验机械臂定位误差影响因素研究[J]. 控制工程 2020(12)

[5] 空间机械臂技术综述及展望[J]. 航空学报 2021(01)

[6] 一类机械臂系统自适应有限时间有界H_∞跟踪控制[J]. 控制理论与应用 2021(01)

[7] 空间机械臂维修性系统设计与评价体系的构建[J]. 航空学报 2021(01)

[8] 载人航天器仿人型机械臂系统发射过程抑振特性试验研究[J]. 航天器环境工程 2021(01)

[9] 大型机械设备螺栓拆装辅助机械臂设计[J]. 河北水利电力学院学报 2021(01)

[10] 空间机械臂惯性空间轨迹自适应控制[J]. 微型电脑应用 2019(11)

[11] 超冗余移动机械臂逆运动学快速求解的两种方法比较[J]. 智能计算机与应用 2019(06)

[12] 汽车无线充电机械臂设计优化[J]. 中国科技信息 2020(02)

[13] 基于数字孪生的智能装配机械臂实验系统[J]. 实验室研究与探索 2019(12)

[14] 索驱动堆内检测机械臂设计及控制分析[J]. 现代制造工程 2019(12)

[15] 四自由度锻造机械臂结构设计与仿真[J]. 青岛农业大学学报(自然科学版) 2020(01)

[16] 自主路径规划的同步机械臂的研究与实现[J]. 控制工程 2020(01)

[17] 多机械臂系统无模型自适应神经网络同步控制[J]. 山东科技大学学报(自然科学版) 2020(01)

[18] 气动软体自折叠机械臂的驱动和负载性能[J]. 浙江大学学报(工学版) 2020(02)

[19] 工业机械臂动力学模型简化分析与仿真[J]. 机床与液压 2020(01)

[20] 基于单片机的仿生投篮机械臂系统设计[J]. 福建农机 2019(04)

[21] 科学类自制学前教育玩教具:液压机械臂[J]. 中国现代教育装备 2020(02)

[22] 基于深度强化学习的机械臂容错控制方法[J]. 传感器与微系统 2020(01)

[23] 基于增材制造工艺的机械臂三轴座V法成形[J]. 铸造 2020(02)

[24] 六自由度水下机械臂系统设计及试验[J]. 制造业自动化 2020(03)

[25] 空间转位机械臂转动惯量的地面仿真研究[J]. 机械设计与制造 2020(03)

[26] 机械臂多任务协同建模与分配方法[J]. 机械科学与技术 2020(03)

[27] 基于新型光伏发电的机械臂智能控制优化[J]. 自动化博览 2019(S1)

[28] 舰船机械臂轨迹规划的在线控制研究[J]. 舰船科学技术 2020(06)

[29] 基于视觉检测的采摘机械臂的研究与开发[J]. 南方农机 2020(09)

[30] 一种机械臂搬运集成[J]. 湖北农机化 2020(03)

## 相似文献

[1]可重构机械臂的快速指数稳定性分析与最优控制方法研究[D]. 李岩.长春工业大学2020

[2]绳驱动机械臂解耦方法与鲁棒控制研究[D]. 蒋素荣.南京航空航天大学2018

[3]面向可推挤障碍物的机械臂运动规划[D]. 魏之暄.上海交通大学2017

[4]新型超冗余空间机械臂的关键技术研究[D]. 何俊培.中国科学院大学(中国科学院长春光学精密机械与物理研究所)2020

[5]基于变焦距视觉的空间机械臂在轨位姿测量方法研究[D]. 夏齐.哈尔滨工业大学2018

[6]多种未知环境下机械臂协调夹持的轨迹跟踪控制若干方法研究[D]. 徐凡.浙江大学2017

[7]用于空间机械臂的力/力矩传感器关键技术研究[D]. 孙玉香.中国科学技术大学2018

[8]空间机械臂传感系统及关节振动抑制研究[D]. 邹添.哈尔滨工业大学2018

[9]空间机械臂轨迹跟踪、测试及柔性力控制研究[D]. 乔冠宇.中国科学院大学(中国科学院长春光学精密机械与物理研究所)2018

[10]六自由度机械臂系统设计及其关键技术研究[D]. 师恒.中国科学院大学(中国科学院西安光学精密机械研究所)2017

本文来源: https://www.52fabiao.com/article/943c09fa83eeb8523beaf205.html